## Slide 1: Alternativní zdroje energie v dopravě a současná energetické krize
Milan Pospíšil, VŠCHT Praha
 kolektiv expertů FS ČVUT, COŽP UK, VÚZT, ČAPPO, ČTP Bio
PETROL Summit 2022, Praha 26.10.2022

## Slide 2: Směrnice RED je nesmrtelná: RED II >>> RED III
Podstatná změna filozofie pro hodnocení dopadů použití OZE v dopravě důraz kladen na bilancování emisí GHG namísto náhrady OZE !!!!
Podpora využívání obnovitelných paliv nebiologického původu (RFNBO) vodík barvy zelené
Podpora tzv. distribuovaných skladovacích zařízení pro elektrickou energii flexibilní řízené ukládání/čerpání elektřiny z OZE do/z baterií EV
Role recyklovaných paliv s obsahem uhlíku (RCF) eFuels (CO2)
Sledovány nově i emise GHG z letecké a námořní dopravy
Komise zřídí tzv. databázi Unie pro sledování kapalných a plynných paliv a RCF paliv zabránění riziku dvojího uplatnění nároku

## Slide 3: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi RED II a RED III (1)
Požadavek, limit | RED II | RED III
Snížení intenzity emisí GHG v r. 2030 | bez limitu | min. 13 %
Podíl OZE na spotřebě v dopravě v r. 2030 | min. 14 % (min. 10,6 %)* | bez limitu
Započítání podílu pokročilých biopaliv dle An. IX/A do spotřeby | 2x | 1x
Započítání podílu pokročilých biopaliv dle An. IX/B do spotřeby | 2x | 1x
Započítání podílu ostatních biopaliv, RFNBO a RCF do spotřeby | 1x | 1x
Započítání podílu elektřiny z OZE v silniční dopravě do spotřeby | 4x | 1x
Započítání podílu elektřiny z OZE v železniční dopravě do spotřeby | 1,5x | 1x
*) s jednonásobným započítáním podílu

## Slide 4: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi RED II a RED III (2)
Požadavek, limit | RED II | RED III
Podíl pokročilých biopaliv dle An. IX/A na spotřebě v r. 2022 | min. 0,2 % (min. 0,1 %)* | min. 0,2 %
Podíl pokročilých biopaliv dle An. IX/A na spotřebě v r. 2025 | min. 1,0 % (min. 0,5 %)* | min. 0,5 %
Podíl pokročilých biopaliv dle An. IX/A na spotřebě v r. 2030 | min. 3,5 % (min. 1,75 %)* | min. 2,2 %
Podíl RFNBO na spotřebě v r. 2030 | bez limitu | min. 2,6 %
Podíl biopaliv 1.G na celkové spotřebě OZE | max. 7 % podíl r. 2020 + 1 % | max. 7 % podíl r. 2020 + 1 %
Podíl biopaliv dle An. IX/B započítaných do spotřeby energie | max. 3,4 % (min. 1,7 %)* | max. 1,7 %
Podíl RCF na spotřebě v r. 2030 | možný, bez limitu | možný, bez limitu
*) s jednonásobným započítáním podílu

## Slide 5: Reálná dostupnost paliv na bázi OZE v dopravě
Biopaliva 1.G: FAME, HVO, EtOH, ETBE, BioCNG
Biopaliva dle An. IX/B: UCOME, HUCO
Pokročilá biopaliva dle An. IX/A: FT-fuels (NM, BA, MeOH, DME), BioCNG
RFNBO paliva : zelený vodík (pouze elektrolýza na bázi OZE)
RCF paliva: eFuels, pyrolyzáty odpadních plastů
Elektrická energie: podíl zelené elektrické energie (na bázi OZE)

## Slide 6: Predikce GHG/OZE v dopravě dle RED III - vstup
Vstupní data pro výpočet:
přepravní výkony pro jednotlivé druhy osobní a nákladní dopravy (osobo km; tuno km) → železniční, silniční, MHD, lodní, (letecká)
měrná spotřeba energie pro realizaci přepravních výkonů (MJ/tuno km; MJ/ osobo km) → ICE-BA, ICE-NM, ICE-CNG/LNG, ICE-LPG, FC-H2, HYBRID, BEV, EV v osobní a nákladní dopravě
skladba vozového parku → dle druhu paliva a kategorie vozidla
GHG emisní faktory paliv (g CO2/MJ) → v celém životním cyklu
podíl OZE v daném palivu a jeho energetický obsah

## Slide 7: Predikce GHG/OZE v dopravě dle RED III - výstup
Výstupy modelového výpočtu:
spotřeba jednotlivých druhů paliv a jednotlivých složek OZE
počty vozidel dle jednotlivých druhů paliv a kategorií vozidel
efektivita vytížení dopravních prostředků → roční proběh km, obsazenost osobami, vytíženost nákladem,
produkce emisí GHG z dopravy resp. snížení emisí GHG
náhrada fosilních paliv pohonnými hmotami na bázi OZE
fiskální dopady spotřeby pohonných hmot (SD, DPH)

## Slide 8: Výpočet GHG/OZE v r. 2020 dle RED III - skutečnost
Podíl OZE (%) | 6,3 %
z toho podíl OZE 1.G (%) | 4,6 %
z toho podíl OZE dle RED IXa (%) | 0,0 %
z toho podíl OZE dle RED IXb (%) | 1,4 %
z toho podíl OZE RFNBO (%) | 0,0 %
z toho podíl OZE el.en. (%) | 0,3 %
Redukce emisí GHG (%) | 6,0 %
z toho NM (%) | 2,8 %
z toho BA (%) | 1,3 %
z toho CNG/LNG (%) | 0,3 %
z toho H2 (%) | 0 %
z toho el. energie (%) | 1,4 %
Celkem energie v dopravě (PJ) | 299
Pohonná hmota | Spotřeba
NM | 4 800 kt
FAME 1.G | 195 kt
UCOME IX/B | 105 kt
HVO 1.G | 60 kt
BA | 1 470 kt
EtOH 1.G | 85 kt
ETBE 1.G | 55 kt
LPG | 70 kt
CNG fosilní | 95 mil. m3
H2 | 0
Elektřina železnice | 1 920 GWh
Elektřina silnice | 20 GWh
Elektřina OZE | 260 GWh

## Slide 9: Výpočet GHG/OZE v r. 2020 dle RED III – stav r. 2030
Pohonná hmota | Spotřeba
NM | 4 300 kt
FAME 1.G | 195 kt
UCOME IX/B | 105 kt
HVO 1.G | 60 kt
BA | 1 250 kt
EtOH 1.G | 85 kt
ETBE 1.G | 55 kt
LPG | 65 kt
bio CNG IX/A | 95 mil. m3
H2 RFNBO | 55 kt
Elektřina železnice | 1 320 GWh
Elektřina silnice | 970 GWh
Elektřina OZE | 2 290 GWh
+2 TWh OZE
+ 95 mil. m3
+3 TWh OZE
Podíl OZE (%) | 13,7 %
z toho podíl OZE 1.G (%) | 4,4 %
z toho podíl OZE dle RED IXa (%) | 2,3 %
z toho podíl OZE dle RED IXb (%) | 1,2 %
z toho podíl OZE RFNBO (%) | 2,6 %
z toho podíl OZE el.en. (%) | 3,2 %
Redukce emisí GHG (%) | 14,1 %
z toho NM (%) | 2,7 %
z toho BA (%) | 1,1 %
z toho CNG/LNG (%) | 2,2 %
z toho H2 (%) | 2,0 %
z toho el. energie (%) | 5,9 %
Celkem energie v dopravě (PJ) | 263
-10 %
-15 %

## Slide 10: Výpočet GHG/OZE v r. 2020 dle RED III – stav r. 2030
Kategorie vozidla | Počet vozidel
OA - BEV | 260 000
LDV - BEV | 13 000
BUS - BEV | 400
OA - FC H2 | 260 000
LDV - FC H2 | 8 000
BUS - FC H2 | 2 100
OA - CNG | 25 000
LDV - CNG | 8 500
BUS - CNG | 1 600
HDV - LNG | 3 200
Kategorie vozidla | Počet vozidel
ŽD OSOBNÍ - FC H2 | 50
ŽD NÁKLADNÍ - FC H2 | 60

## Slide 11: Zajímavé souvislosti ve vztahu s elektromobilitou
Podpora veřejné dopravy je efektivnější než podpora individuální dopravy
provoz 500 tis. EEV vozidel
= spotřeba 2 TWh el. en.
provoz 500 tis. EEV vozidel
= úspora 500 tis. t BA/NM
300 PJ
= 83 TWh el. en.
= 6,8 mil. t BA/NM
Roční produkce el. en. v ČR:
Uhelné elektr. 37,5 TWh
Paroplyn 5,5 TWh
Bioplyn/odpad 3,5 TWh
JE Temelín 16 TWh
JE Dukovany 14 TWh
Fotovoltaika 2,5 TWh
Větrné elektr. 0,7 TWh
Vodní elektr. 2,5 TWh

## Slide 12: Klíčové otázky pro současné období energetické krize
Disponibilní množství obnovitelné elektřiny za konkurenceschopnou cenu a) pro přímé využití v dopravě b) pro výrobu vodíku pro dopravu
Nebude primárně preferována spotřeba v průmyslu a domácnostech?
Dostatečné veřejné finanční prostředky pro subvencování a) výroby pokročilých biopaliv (FT-fuels), RFNBO (H2) nebo RCF (eFuels) b) obnovy vozového parku – dotace nákupu BEV, FC-EV, HDV-LNG
Nebudou výrazně omezovány výdaje státního rozpočtu (snižování zadlužení)?
Disponibilita biomasy a odpadů pro výrobu pohonných hmot
Nebude biomasa primárně určena pro přímé energetické využití nebo jako půdní zdroj uhlíku v zemědělství? Nebude preferována výroba potravin?

## Slide 13
Děkuji za pozornost
Výzkum probíhá v rámci projektu TAČR THÉTA MOSUMO TK04010099