## Slide 1: Nové druhy paliv a nové zdroje energie pro dopravu
Autoři: David Jirsa, Radim Bittner, Ondřej Skála
Garant: RNDr. Alena Trávníčková
Gymnázium Strakonice
Máchova 174
Strakonice
386 48
„Alternativní paliva aneb budoucnost dopravního průmyslu!“

## Slide 2: K čemu alternativní paliva a zdroje energie?
Ropa ovládající světovou ekonomiku neustálé boje o její vlastnictví vedou civilizaci spíše do záhuby (nedostatek ropy cenové šoky), jedná se o zdroj, který se stále velmi obtížněji získává a pomalu dochází k jejímu úplnému vytěžení (dnes jsou zásoby přibližně na dalších 50-60 let) co pak, až ropa dojde?
Úspora peněz
Šetrnější k přírodě – těžba ropy nevratně poškozuje ekosystém

## Slide 3: Alternativní paliva a zdroje energie
Biopaliva ( Bionafta, Bioplyn…)
Stlačený zemní plyn – CNG
Zkapalněný zemní plyn – LNG
Zkapalněné uhlovodíkové plyny – LPG
Vodíkový pohon
Hybridní pohon
Elektromobil

## Slide 4: Biopaliva
Jsou taková paliva, která vznikla cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu
Řadí se sem:
  Bionafta
  Bioethanol
  Bioplyn
  Bio-ETBE
  A další, zatím méně významní zástupci

## Slide 5: Bionafta
Pod tímto termínem si lze představit metylestery mastných kyselin (laurová, palmitová, stearová, olejová, …)
Používána jako palivo
Vyrábí se tzv. transesterifikací mísení hydroxidu sodného s methanolem, takto připravená směs se nadále mísí s olejem vylisovaným ze semen rostlin
Zdrojem 3. složky výroby (oleje) jsou buďto rostliny rostlinné oleje (řepkový, sójový, slunečnicový, …) a nebo živočichové živočišné tuky (hovězí lůj, vepřové sádlo, …)
Dnes se cca 80% celosvětové bionafty vyrábí z řepkového oleje

## Slide 6: Bionafta
MEŘO = methylester řepkového oleje (bionafta vyrobená za pomocí řepkového oleje a methanolu)
EEŘO = ethylester řepkového oleje (methanol nahrazen ehanolem
Výhody použití:
  Ve vznětovém motoru lépe hoří redukovány emise motoru, prachové částice a jiné chemické látky (S, CO2, aromatické látky)
  Bionafta není toxická a je biologicky odbouratelná
  Vyráběna z obnovitelných zdrojů
  Vysoká mazací schopnost prodlužování životnosti motoru
Nevýhody použití:
  Celý výrobní proces je velmi energeticky náročný
  Bionafta je silnějším organickým rozpouštědlem než standartní nafta častým používáním dochází k ucpání vstřikovacích ventilů
  Dostane-li se do kontaktu s větším objemem vody může dojít k přeměně bionafty na mastné kyseliny koroze palivového systému

## Slide 7: Bioethanol
Získává se lihovým kvašením zemědělských plodin (nejčastěji obiloviny, kukuřice, brambory,…)
Při použití jako paliva má nízkou výhřevnost znatelně se zvýší spotřeba paliva
Působí velmi agresivně na plasty/pryže, po dobu užívání může docházet ke korozi příslušenství motoru – této korozi lze zabránit přidáním inhibitorů (látky/přísady zpomalující nebo zcela zastavující reakci, v tomto případě korozi příslušenství)
Bioethanol v porovnání s naftou má nižší cetanové číslo, mnohonásobně menší mazací schopnost a nižší výhřevnost
Bioethanol v porovnání s benzinem má vysoké oktanové číslo a nižší výhřevnost

## Slide 8: Stlačený zemní plyn - CNG
CNG – anglická zkratka „Compressed Natural Gas“ = „stlačený přírodní plyn“
Jedná se o jeden z alternativních pohonů automobilů
V nádrži se nachází stlačený zemní plyn pod tlakem 20 MPa (může být i 22, 25 MPa)
Nádrže jsou vybaveny ventily, které zabraňují přetlakování/výbuchu nádrže
Tento pohon lze používat souběžně s benzinem, naftou i LPG hlavně u zážehových motorů
Dříve se využíval převážně u autobusů MHD, ale dnes se ním lze setkat i v osobních automobilech (láhve umístěny na podvozku – nově, dříve umístěny v zavazadlovém prostoru – nepraktické)

## Slide 9: Stlačený zemní plyn - CNG
Výhody užívání CNG:
  Minimální zatížení životního prostředí – produkuje se velmi málo CO2, skoro žádné nežádoucí chemické látky
  Cena je mnohonásobně nižší než cena běžně používaných pohonných hmot
  Vysoké oktanové číslo šetrný k motoru
  Motor není hlučný jako v případě benzínového motoru
Nevýhody užívání CNG:
  Palivové nádrže jsou prostorově velmi výrazné zmenšení zavazadlového prostoru (dnes problém méně markantní z důvodu umístění nádrží na podvozku, zde je naopak riziko proražení nádrže

## Slide 10: Zkapalněný zemní plyn - LNG
LNG – anglická zkratka „Liquefied Natural Gas“
= „zkapalněný přírodní plyn“
Zkapalnění zemního plynu při -162
LNG je namodralá, studená, průzračná kapalina bez zápachu, nekorozívní, netoxická, malá viskozita
Doposud velmi málo používaný alternativní zdroj pohonné hmoty
Využíván nejvíce v USA a Kanadě dálková autobusová/nákladní doprava, dále využíván u lokomotivy a lodě (ojedinělé případy – příprava tohoto paliva je značně nákladná)
Plnící stanice – plyn je zde skladován v kryogenních nádržích při teplotách v rozmezí -160 - -170 , ke chlazení je využíván kapalný (tekutý) dusík

## Slide 11: Zkapalněný zemní plyn - LNG
Výhody využití LNG:
  Vozidlo je schopno ujet větší vzdálenosti
  Velmi ekologické palivo (vysoce čisté, minimum škodlivých emisí)
  Oproti CNG má menší nádrže na palivo více úložného prostoru ve vozidle
Nevýhody užití LNG:
  Pro svou teplotu je s ním velmi obtížná a nákladná manipulace
  Lze jej využívat pouze ve vozidlech se speciálními konstrukcemi
  Při delším nevyužívání vozidla dochází z důvodu oteplení k úbytku paliva odpařením (nutno dodržovat stále nízkou teplotu)
  Rizika při tankování stále nedořešený problém z důvodu jiné technologie plnění

## Slide 12: Zkapalněné uhlovodíkové plyny - LPG
LPG = „Liquefied Petroleum Gas“
Zkapalněný ropný plyn = směs uhlovodíkových plynů používána jako palivo do spalovacích motorů a jiných spalovacích spotřebičů
Vedlejší produkt v rafinériích při zpracování ropy, také získáván jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu a ropy
Využíván jako zimní/letní LPG směs každá směs je náležitě upravena aby se LPG co nejvíce hodil pro teploty v daném období a neztrácel na účinnosti (rozdíl v poměru propanu a butanu)

## Slide 13: Zkapalněné uhlovodíkové plyny - LPG
LPG
  Vlastnostmi velmi podobný benzínu
  Není jedovatý, ale zároveň je nedýchatelný
  Vysoce výhřevný plyn
  Snadné uskladnění (zkapalnitelný při relativně malé teplotě/tlaku)
  Při nízkém tlaku se ihned odpařuje jedno z ekologičtějších paliv
  Při úniku nedochází k znečištění ekosystému

## Slide 14: Zkapalněné uhlovodíkové plyny - LPG
Výhody:
  Lze aplikovat do všech automobilů
  Levný provoz
  Nízké emise
Nevýhody:
  Snižuje výkon motoru
  Nádrž na palivo zmenšení zavazadlového prostoru
  Velmi zatěžuje motor menší bezpečnost provozu, zvýšená poruchovost vozidla

## Slide 15: Vodíkový pohon
Další alternativní pohon dopravního průmyslu jako pohon využíván čistý vodík
Hybridní pohon ve vozidlech se nevyskytuje čistě v samostatném stavu ale bývá doprovázen jinými pohony
Nejvíce využíván v osobních automobilech a autobusech, dále i v letadlech a plavidlech
Skladování:
  v plynném skupenství – v nádobách z oceli pod tlakem 350 barů nebo v uhlíkových nádobách pod tlakem 700 barů
  v kapalném skupenství – plynný vodík je stlačen a podchlazen na teploty blížící se absolutní nule
V současné době se teprve hledá vhodný způsob skladování vodíku teprve budoucí poznatky a technologie rozhodnou

## Slide 16: Vodíkový pohon
Výhody:
  Jedná se o čistou energii jako odpadní látka je odváděna voda v plynném skupenství velmi šetrný k životnímu prostředí
  Velké zásoby průmyslově se získává elektrolýzou vody – 2H2O → 2H2 + O2
  Snadné/bezpečné doplnění nádrže
Nevýhody:
  Vysoce výbušný (v historii exploze vzducholodí)
  Složité skladování
  Extrémně drahá/neefektivní výroba poměr energie potřebné na výrobu a energie získané je pouhých 15%

## Slide 17: Vodíkový pohon
Využíván vozidly 2 způsoby:
  Ve spalovacím motoru
  V palivových článcích
Spalovací motor spalování vodíku
  Výhody:
    Dobrá zápalnost paliva stabilní plamen
    Vzniká čistá vodní pára
  Nevýhody:
    Malá výhřevnost
    Motory musí být speciálně upraveny pro tento typ paliva
    Při nedostatečném kompresním poměru může dojít k zášlehům plamenů do sacího potrubí snížení životnosti motoru

## Slide 18: Vodíkový pohon
Palivové články
  V průběhu procesu dochází k uvolnění chemické energie z vodíkového paliva, a k její následné přeměně na energii elektrickou, která dobíjí akumulátor elektromotoru
  Existuje mnoho druhů:
    Lze třídit dle provozní teploty na nízkoteplotní a vysokoteplotní
    Lze třídit dle použitého elektrolytu

## Slide 19: Elektromobily
Dopravní prostředky, které jako svůj pohon využívají čistou elektrickou energii akumulátor (podobné jako spotřební elektronika – mobily, tablety…), avšak zde je akumulátor značně poupraven, aby splňoval požadavky pro co nejdelší pohon vozidla vysoká kapacita – dle kapacity lze určit dojezd vozidla
Mnoho druhů akumulátorů olověný, Li-ion, Li-pol, NiMH…
Elektromobily využívány především ve velkoměstech (malá rychlost, malá vzdálenost dojezdu - na jedno dobití cca 100 km)

## Slide 20: Elektromobily
Výhody:
  Nevylučovány žádné emise
  Minimální hlučnost
  Velmi snadná údržba
  V porovnání se spalovacími motory mnohonásobně levnější provoz
  Velmi dobrá účinnost až 90%
Nevýhody:
  Vysoká pořizovací cena
  Akumulátor značně navyšuje hmotnost automobilu
  Pomalé nabití akumulátoru
  Nízký dojezd na jedno dobití (cca 100 km)
  Nízká maximální rychlost, pomalé zrychlení

## Slide 21: Hybridní pohon
Toto označení se používá pro pohony, jež v sobě kombinují více než jeden zdroj energie
Nejčastější kombinací je kombinace spalovacího motoru a elektromotoru během procesů spalovacího motoru se jako vedlejší látka získává elektrická energie, která se ukládá do akumulátoru výrazné snížení provozovacích nákladů
Základní typy hybridních motorů:
  Spalovací motor + elektromotor
  Spalovací motor + externí přívod elektrické energie (př. trolej)
  Spalovací motor + setrvačník
  Spalovací motor + generátor
  Lidská síla + elektromotor (př. elektro-kolo)

## Slide 22: Hybridní pohon
Dělení:
  Sériové hybridní pohony – pohon je zajišťován pouze procesy elektromotoru
  Smíšené hybridní pohony – spalovací motor pohání kola a současně vyrábí elektrickou energii
  Paralelní smíšené pohony – mezi spalovací motor a převodovku dána třetí spojka s elektromotorem vozidlo je poháněno buď spalovacím motorem, nebo elektromotorem, avšak nikoliv souběžně oběma způsoby

## Slide 23: Hybridní pohon
Výhody:
  Využíváním uvolněné elektrické energie se razantně snižují provozní náklady
  Nižší hlučnost motoru
Nevýhody:
  Automobily s těmito typy motorů mají vysokou pořizovací cenu
  Kombinace více typů pohonů vyšší hmotnost, zmenšený úložný prostor
  Relativně vysoká poruchovost vozidel

## Slide 24: Prohlášení
Prohlašujeme, že tento projekt vznikl na základě společné spolupráce a informací, které jsme načerpali z uvedených zdrojů

## Slide 25: Použité zdroje
http://www.nazeleno.cz/lpg.dic
‎http://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioethanol
‎http://www.nazeleno.cz/elektromobil.dic
http://www.cng.cz/cs/vyhody-cng/
‎http://www.biodiesel.cz/
http://www.zemniplyn.cz/plyn/
http://technet.idnes.cz/jak-se-vyrabi-palivo-budoucnosti-vodik-pro-auta-i-elektroniku-p6d-/tec_technika.aspx?c=A080127_234744_tec_technika_vse
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=172
http://auto-plyn-lpg.cz/informace-o-lpg
‎http://www.calpg.cz/
http://stary.biom.cz/sborniky/sb98PrPetr/sb98PrPetr_kunt.html
http://www.energetika.cz/index.php?id=171
‎http://byznys.ihned.cz/c1-23025700-na-stlaceny-zemni-plyn-u-nas-jezdi-temer-tisicovka-vozidel
VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. 1. vydání. Brno: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2004. 234s. ISBN 80-239-1602-5
Hudba: Final Fantasy XIII-2 Soundtrack – The story so far…

## Slide 26: Děkujeme za pozornost